Stručný popis ovládání bazenového rozvaděče

Čerpadlo filtrace

Ovládání pomocí přepínače na stykači, tři polohy: I – trvale sepnuto / 0 – trvale vypnuto / A – automaticky podle nastavení spínacích hodin SHT-1.

Tepelné čerpadlo

Pro vynucení chodu filtrace (v případě, že není zrovna v provozu) tepelným čerpadlem, je potřeba přepnout přepínač na stykači filtrace do polohy A

Popis zapojení bazenového rozvaděče

Hlavní přívod 230V

Fázi (L) a nulový vodič (N), zapojte do spodní strany proudového chrániče (Fi1). Ochranný vodič PE zapojte do svorky vedle chrániče.

Čerpadlo filtrace

Zapojte do svorek 1, 2, 3 (L, N, PE).

UV zářič

Fázi (L) zapojte do spodní strany stykače filtrace, pravá svorka č.4. Nulový a ochranný vodič (N, PE) zapojte do společných svorkovnic N1 a PE.

Tepelné čerpadlo

Fázi (L) zapojte do spodní strany jističe. Nulový a ochranný vodič (N, PE) zapojte do společných svorkovnic N1 a PE.

Vývod z tepelného čerpadla (L, N)

Zapojte do svorek 4, 5.